## Slide 1
THỰC HÀNH
THỰC HÀNH
VI ĐIỀU KHIỂN
VI ĐIỀU KHIỂN
ĐỖ TRUNG HẬU
ĐỖ TRUNG HẬU
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 2
MODULE 32 LED ĐƠN – NÚT NHẤN
MODULE 32 LED ĐƠN – NÚT NHẤN

## Slide 2
THƯ VIỆN VÀ CHƯƠNG TRÌNH
1
GIAO TIẾP LED ĐƠN
2
GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3
4
BÀI TẬP THỰC HÀNH
CHƯƠNG 2: MODULE 32 LED ĐƠN – NÚT NHẤN
CHƯƠNG 2: MODULE 32 LED ĐƠN – NÚT NHẤN

## Slide 3
THƯ VIỆN CHÍNH
1.1
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
1. THƯ VIỆN VÀ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
1. THƯ VIỆN VÀ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
#include <tv_01_4_nutnhan.c>
#include <tv_02_matran_phim4x4_138.c>
#include <math.h>
#include <tv_03_32led_don.c>
#include <tv_04_4led_7doan.c>
#include <tv_05_8led_7doan_quet.c>
#include <tv_05_i2c_ds13_pcf.c>
#include <tv_06_lcd_glcd.c>
#include <tv_06_lcd.c>
#include <tv_dht11.c>
#include <tv_08_relay_triac_buzzer_dc.c>
#include <tv_07_adc_cb.c>
#include <tv_07_ds18b20.c>
#include <tv_07_i2c_at24cxx.c>
#include <tv_08_step_motor.c>
#include <tv_08_dc_motor.c>
#include <tv_09_matran_led_mbi.c>

## Slide 4
CẤU TRÚC CT
1.2
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
1. THƯ VIỆN VÀ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
1. THƯ VIỆN VÀ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
#THƯ VIỆN //<tv_kit_vdk_pic_all.c>
#ADC,...
VOID CT1() //CHƯƠNG TRÌNH CON 1
VOID CT2() //CHƯƠNG TRÌNH CON 2
VOID MAIN()
{
SET_UP_PORT();
//NGAT, TIMER,LCD
CT1();
CT2();
}
VOID CT1( tham so)
{
KHAI BAO BIEN
GIAI THUAT
}
#define usi8 unsigned int8
#define usi16 unsigned int16
#define usi32 unsigned int32
#define si8 signed int8
#define si16 signed int16
#define si32 signed int32

## Slide 5
CÂU LỆNH GIAO TIẾP
2.1
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
xuat_1byte();
Chức năng: Hàm cơ sở cho các hàm mở rộng phép xuất dữ liệu nối tiếp. Xuất 1 byte dữ liệu ra một chân bất kì.
void xuat_1byte(unsigned int8 x)
{
unsigned int8 sb; #bit msb = x.7 for(sb=0;sb<8;sb++)
{
output_bit(ssdo,msb);
output_low(ssck); output_high(ssck); x= x<<1;
}
}

## Slide 6
CÂU LỆNH GIAO TIẾP
2.1
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
1.xuat_32led_don_4byte(X3, X2, X1, X0);
Chức năng: Xuất lần lượt 4 byte ra 32 LED.
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 32 LED đơn sáng hết, 4 LED sáng tắt xen kẻ.
+ xuat_32led_don_4byte(0xff, 0xff, 0xff, 0xff);
+ xuat_32led_don_4byte(0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0);
2.xuat_32led_don_2word(X1, X0);
Chức năng: Xuất lần lượt 2 word ra 32 LED.
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 32 LED đơn sáng hết, 4 LED sáng tắt xen kẻ.
+ xuat_32led_don_2word(0xffff, 0xffff);
+ xuat_32led_don_2word(0xf0f0, 0xf0f0);

## Slide 7
CÂU LỆNH GIAO TIẾP
2.1
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
3. xuat_32led_don_1dw(X);
4. xuat_32led_don_1byte(X);
Chức năng: Xuất một chuỗi nhị phân 32 bit ra 32 LED.
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 32 LED đơn sáng hết, 4 LED sáng tắt xen kẻ.
+ xuat_32led_don_1dw(0xffffffff);
+ xuat_32led_don_1dw(0xf0f0f0f0);
Chức năng: Xuất một byte ra 32 LED.
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 8 LED thấp sáng hết.
+ xuat_32led_don_1byte(0xff);
xuat_32led_don_1dw(0x000000ff);

## Slide 8
CÂU LỆNH GIAO TIẾP
2.1
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
3.xuat_32led_don_1dw(X);
1.xuat_32led_don_4byte(X3, X2, X1, X0);
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 4 LED đơn sáng/tắt 0,5 giây.
xuat_32led_don_4byte(0, 0, 0, 0x0f);
delay_ms(500);
xuat_32led_don_4byte(0, 0, 0, 0);
delay_ms(500);
xuat_32led_don_1dw(0x0000000f);
delay_ms(500);
xuat_32led_don_1dw(0);
delay_ms(500);

## Slide 9
LED SÁNG TẮT
D1
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 16 LED đơn sáng/tắt 0.5 giây
#include <tv_kit_vdk_18f4550_all.c>
void 16led_chop_tat(usi16 dl)
{
xuat_32led_don_4byte(0,0,0,0); delay_ms(dl); xuat_32led_don_4byte(0,0,0xff,0xff); delay_ms(dl);
}
void main()
{
set_up_port ();
while(true)
{
16led_chop_tat(100);
}
}

## Slide 10
LED XEN KẺ
D2
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 4 LED đơn sáng/tắt xen kẻ 0.5 giây
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
void ledxenke(usi16 dl)
{
xuat_32led_don_4byte(0xf0,0xf0,0xf0,0xf0); delay_ms(dl);
xuat_32led_don_4byte(0x0f,0x0f,0x0f,0x0f); delay_ms(dl);
}
void main()
{
set_up_port ();
while(true)
{
ledxenke(500);
}
}

## Slide 11
LED SÁNG DẦN
D3
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 16 LED sáng dần PST, tắt dần PST
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
void sdpst_tdpst(usi16 dl)
{
usi8 i; usi16 led; led=0;
for(i=0;i<16; i++)
  {
  led=(led<<1)+0x0001;
  xuat_32led_don_1dw(led); delay_ms(dl);
  }
for(i=0;i<16; i++)
  {
  led=(led<<1;
  xuat_32led_don_1dw(led); delay_ms(dl);
  }
}
void main()
{
set_up_port ();
while(true)
{
sdpst_tdpst(500);
}
}

## Slide 12
LED SÁNG DỊCH
D4
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 24 LED sáng dịch PST.
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
void sdpst(usi16 dl)
{
usi8 i; usi32 led;
led=0x000001;
for(i=0;i<24; i++)
  {
  xuat_32led_don_1dw(led); delay_ms(dl);
  led=(led<<1);
  }
}
void main()
{
set_up_port ();
while(true)
{
sdpst(500);
}
}

## Slide 13
LED DẦN TTR
D5
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 32 LED sáng dần/tắt dần từ trong ra.
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
void sdttr(usi16 dl)
{
usi8 i; usi16 LT; usi16 LP;
LT=0;
LP=0;
for(i=0;i<16;i++)
{
LT = (LT<<1)+0x0001;
LP = (LP>>1)+0x8000;
xuat_32led_don_2word(LT, LP);
delay_ms(dl);
}
for(i=0;i<16;i++)
{
LT = (LT<<1);
LP = (LP>>1);
xuat_32led_don_2word(LT, LP);
delay_ms(dl);
}
}
void main()
{
set_up_port();
while(true)
{
sdttr(100);
}
}

## Slide 14
LED DỊCH TTR
D6
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 32 LED sáng dịch từ trong ra.
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
void sdttr(usi16 dl)
{
usi8 i; usi16 LT; usi16 LP;
LT=0X0001;
LP=0X8000;
for(i=0;i<16;i++)
{
xuat_32led_don_2word(LT, LP);
delay_ms(dl);
LT = (LT<<1);
LP = (LP>>1;
}
void main()
{
set_up_port();
while(true)
{
sdttr(100);
}
}

## Slide 15
LED SÁNG DỒN
D7
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 32 LED sáng dồn từ phải sang trái.
Khởi tạo ba biến: run, save, led;
RUN
Điều khiển các led dịch trong mỗi chu kỳ.
CK1: 031
Ck2: 030
SAVE
LED
Lưu lại các led được sáng cố định trong mỗi chu kỳ.
Xong CK1: LED31=1
Xong CK2: LED3130=11
Kết hợp giữa các led cố định và led sẽ dịch.
LED=RUN|SAVE;

## Slide 16
LED SÁNG DỒN
D7
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 32 LED sáng dồn từ phải sang trái.
run=0x00000001;
for(i=0; i<32; i++)
{
led=run;
xuat_32led_don_1dw(led);
delay_ms(30);
run=run<<1;
}
for(k=0; k<32; k++)
{
run=0x00000001;
  for(i=k; i<32; i++)
  {
  led=run;
  xuat_32led_don_1dw(led);
  delay_ms(30);
  run=run<<1;
}
}
for(k=0; k<32; k++)
{
run=0x00000001;
  for(i=k; i<32; i++)
  {
  led=run|save;
  xuat_32led_don_1dw(led);
  delay_ms(30);
  run=run<<1;
}
save=led;
}

## Slide 17
LED SÁNG DỒN
D7
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 32 LED sáng dồn từ phải sang trái.
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
void bai_32led_sd_pst(usi16 dl)
{
usi32 i, k;
usi32 run, save, led;
run=0; save=0; led=0;
for(k=0; k<32; k++)
{
run=0x00000001;
for(i=k; i<32; i++)
{
led=run|save;
xuat_32led_don_1dw(led); delay_ms(dl);
run = run<<1;
}
save=led;
}
}
void main()
{
set_up_port();
while(true)
{
bai_32led_sd_pst(20);
}
}

## Slide 18
LED DỒN TNV
D8
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 32
LED sáng dồn từ ngoài vào.
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
void bai_32led_sd_tnv(usi16 dl)
{
usi32 i, k;
usi16 run1, run2, save1, save2, led1, led2;
run1=0; run2=0; save1=0; save2=0; led1=0; led2=0;
for(k=0; k<16; k++)
{
run1=0x8000;
run2=0x0001;
for(i=k; i<16; i++)
{
led1=run1|save1;
led2=run2|save2;
xuat_32led_don_2word(led1, led2); delay_ms(dl);
run1 = run1>>1;
run2 = run2<<1;
}
save1=led1;
save2=led2;
}
}
void main()
{
set_up_port();
while(true)
{
bai_32led_sd_tnv(20);
}
}

## Slide 19
LED RƠI DẦN
D9
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 32 LED sáng hết
rồi lần lượt rơi dần sang phải từng led và
biến mất.
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
void bai32_led_md_tsp(usi16 dl)
{
usi32 led, run, save;
usi8 i, k;
led=0xffffffff;
xuat_32led_don_1dw(led); delay_ms(dl);
save=0xfffffffe;
for(i=0; i<32; i++)
{
run=0x00000001<<i;
for(k=0; k<=i; k++)
{
run=run>>1;
led=run|save;
xuat_32led_don_1dw(led);
delay_ms(dl);
}
save=save<<1;
}}
void main()
{
set_up_port();
while(true)
{
bai32_led_md_tsp(50);
}
}

## Slide 20
LED ZICZAC DỒN
D10
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
2. GIAO TIẾP LED ĐƠN
Ví dụ: Viết hàm điều khiển 32 LED sáng dồn ziczac từ ngoài vào.
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
void bai_32led_sangdich_ziczac_tnv(usi16 dl)
{
usi32 u = 0;
usi32 v = 0x00000001;
usi32 led;
usi8 k, i, n;
xuat_32led_don_1dw(0); delay_ms(dl);
for(k=32;k>0;k--)
{
if(k==32)
{
xuat_32led_don_1dw(1); delay_ms(dl);
}
u=u|v;
for(n=k-1;n>0;n--)
{
v = v<<1;
led = u|v;
xuat_32led_don_1dw(led); delay_ms(dl);
}
k--;
u = u|v;
for(i=k-1;i>0;i--)
{
v = v>>1;
led = u|v;
xuat_32led_don_1dw(led); delay_ms(dl);
}
}
}
void main()
{
set_up_port();
while(true)
{
bai_32led_sangdich_ziczac_tnv(50);
}
}

## Slide 21
THƯ VIỆN CHÍNH
3.1
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
#include <tv_01_4_nutnhan.c>
#include <tv_02_matran_phim4x4_138.c>
#include <math.h>
#include <tv_03_32led_don.c>
#include <tv_04_4led_7doan.c>
#include <tv_05_8led_7doan_quet.c>
#include <tv_05_i2c_ds13_pcf.c>
#include <tv_06_lcd_glcd.c>
#include <tv_06_lcd.c>
#define bt0 pin_b5
#define bt1 pin_b4
#define bt2 pin_b3
#define bt3 pin_b2
#define on bt0
#define off bt1
#define inv bt2
#define up bt0
#define mod bt1
#define dw bt2
#define clr bt3
#define stop bt1
#define on1 bt0
#define off1 bt1
#define on2 bt2
#define off2 bt3

## Slide 22
GIAO TIẾP TRUYỀN THỐNG
3.2
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3.2.1 Nút nhấn 1 trạng thái(CLR, OFF, ON, STOP)
Ví dụ: Chương trình điều khiển 8 LED bằng 2 nút ON và OFF. Khi có điện thì led tắt, khi nhấn ON thì 8 led sáng, khi nhấn OFF thì 8 led tắt.
#include <tv_kit_vdk_18f4550_all.c>
void main()
{
set_up_port_ic_chot(); xuat_32led_don_4byte(0,0,0,0); while(true)
{
if(!input(on)) xuat_32led_don_4byte(0,0,0,0xff);
else if(!input(off)) xuat_32led_don_4byte(0,0,0,0);
}
}
if(!input(BTX)) CV;
else;

## Slide 23
GIAO TIẾP TRUYỀN THỐNG
3.2
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3.2.2 Nút nhấn nhiều trạng thái(INV, MOD, UP, DW)
Ví dụ: Chương trình điều khiển 8 LED bằng 3 nút ON, OFF, INV. Khi có điện thì 8 led tắt, khi nhấn ON thì 4 led sáng, khi nhấn OFF thì led tắt, khi nhấn INV thì 4 led sáng thành tắt, 4 led tắt thành sáng.
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
usi8 y;
int1 status;
void phim_inv()
{
if(!input(inv))
{
delay_ms (20) ;
{
if(!input(inv))
{
y = ~y;
xuat_32led_don_4byte (0,0,0,y);
while(!input(inv));
}
}
}
}
void phim_on()
{
if(!input(on))
{
status=0;
y=0x0f;
xuat_32led_don_4byte (0, 0, 0, y);
}
}
void phim_off()
{
if(!input(off))
{
status=1;
xuat_32led_don_4byte (0, 0, 0, 0);
}
}
void main()
{
set_up_port();
y = 0x00;
xuat_32led_don_4byte (0, 0, 0, y);
while(true)
{
phim_on();
phim_off();
if(status==0) phim_inv();
else;
}
}
2 if – 1 while

## Slide 24
GIAO TIẾP THƯ VIỆN
3.3
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3.3.1 Hàm kiểm tra phím có chống dội kiểu 1
phim_btX_c1(A,B);
Với X là 0, 1, 2, 3: Tên nút nhấn được chọn
A: Là 1 nếu muốn chống dội, 0 nếu không.
B: là thời gian delay nếu có.
Kết quả = 1 nếu có nhấn. Như vậy, nếu chức năng là:
Nhấn nhả
Nhấn giữ
if(phim_bt0_c1(1,0))
{
//cong viec
}
if(phim_bt0_c1(0,dl))
{
//cong viec
}

## Slide 25
GIAO TIẾP THƯ VIỆN
3.3
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3.3.2 Hàm kiểm tra phím có chống dội kiểu 2
phim_btX_c2(dl);
Với X là 0, 1, 2, 3: Tên nút nhấn được chọn
dl: là số lần delay 500 us. Thường là 2, 4,..
Kết quả = 1 nếu có nhấn.
if(phim_bt0_c2(2))
{
//cong viec
}
int1 phim_bt0_c2(usi16 dl)
{
if (!input(bt0))
{
dl_btn++; delay_us(500);
if(dl_btn>=dl)
{
dl_btn=0; return co_nhan;
}
else return khong_nhan;
}
else return khong_nhan;
}

## Slide 26
ĐÁP ỨNG NÚT NHẤN
3.4
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
Xét ví dụ sau:
Ví dụ. Viết chương trình thực hiện hai yêu cầu sau:
+Yêu cầu 1: 32 led sáng tắt dần phải sang trái.
+Yêu cầu 2: 32 led sáng tắt dần trái sang phải.
Dùng phím INV(BT1) để chuyển đổi giữa hai chế độ sáng ngay lập tức.
status=!status;
delay_msX
Timer
Ngắt
if

## Slide 27
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
void b308_32led_std_pst(usi16 dl)
{
usi8 i; usi32 x;
x = 0;
for(i = 0; i < 32; i++)
{
x = (x << 1) + 1;
xuat_32led_don_1dw (x);
delay_ms (dl);
}
for(i = 0; i < 32; i++)
{
x = (x << 1);
xuat_32led_don_1dw (x);
delay_ms (dl);
}
}
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
int1 status;
void b308_32led_std_pst(usi16 dl)
{
usi8 i; usi32 x;
x = 0;
for(i = 0; i < 32; i++)
{
x = (x << 1) + 1;
xuat_32led_don_1dw (x); delay_ms (dl);
}
for(i = 0; i < 32; i++)
{
x = (x << 1);
xuat_32led_don_1dw (x); delay_ms (dl);
}
}

## Slide 28
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
void b326_32led_std_pst_tsp_tat_3bt()
{
if(phim_bt2_c1(1,0)) status=~status;
}
void main()
{
set_up_port();
status=0;
while(true)
{
b326_32led_std_pst_tsp_tat_3bt ();
if(status == 0) b308_32led_std_pst (200);
if(status == 1) b309_32led_std_tsp (200);
}
}
Không đáp ứng
yêu cầu!

## Slide 29
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3.4.1 Dùng ngắt
A. Cho phép ngắt
enable_interrupts(int_rb);
enable_interrupts(global);
B. ISC
#int_rb
void ngat_portb()
{
// xử lý nút nhấn;
clear_interupt(int_rb);
}
C. Điều kiện
PIC 16F887: RB0 RB7
PIC 18F4550: RB4RB7

## Slide 30
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
void b308_32led_std_pst(usi16 dl)
{
usi8 i; usi32 x;
x = 0;
for(i = 0; i < 32; i++)
{
x = (x << 1) + 1;
xuat_32led_don_1dw (x);
delay_ms (dl);
if(status!=0) break;
}
for(i = 0; i < 32; i++)
{
x = (x << 1);
xuat_32led_don_1dw (x);
delay_ms (dl);
if(status!=0) break;
}
}
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
int1 status;
#int_rb
void ngat_portb()
{
if(phim_bt1_c1(1,0))
status=~status;
clear_interupt(int_rb);
}

## Slide 31
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
void main()
{
set_up_port();
status=0;
enable_interrupts(global);
enable_interrupts(int_rb);
while(true)
{
if(status == 0)
b308_32led_std_pst (200);
if(status == 1)
b309_32led_std_tsp (200);
}
}
void b309_32led_std_tsp(usi16 dl)
{
usi8 i; usi32 x;
x = 0;
for(i = 0; i < 32; i++)
{
x = (x>>1) + 0x80000000;
xuat_32led_don_1dw (x);
delay_ms (dl);
if(status!=1) break;
}
for(i = 0; i < 32; i++)
{
x = (x>>1);
xuat_32led_don_1dw (x);
delay_ms (dl);
if(status!=1) break;
}
}

## Slide 32
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3.4.2 Tối ưu với lệnh if
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
int1 status;
usi8 i;
usi32 x;
void b326_32led_std_pst_tsp_tat_3bt()
{
if(phim_bt1_c1(1,0))
{
status=~status;
reset_all();
}
}
void reset_all()
{
i=0;
x=0;
}
void b308_32led_std_pst(usi8 dl)
{
if(i<32)
{
x = (x << 1) + 1;
xuat_32led_don_1dw (x);
delay_ms(dl);
i++;
}
else if(i<64)
{
x = (x << 1);
xuat_32led_don_1dw (x);
delay_ms(dl);
i++;
} else reset_all();
}

## Slide 33
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
3. GIAO TIẾP NÚT NHẤN ĐƠN
void b309_32led_std_tsp(usi8 dl)
{
if(i<32)
{
x = (x>>1) + 0x80000000;
xuat_32led_don_1dw (x);
delay_ms(dl);
i++;
}
else if(i<64)
{
x = (x>>1);
xuat_32led_don_1dw (x);
delay_ms(dl);
i++;
} else reset_all();
}
void main()
{
set_up_port();
status=0;
reset_all();
while(true)
{
b326_32led_std_pst_tsp_tat_3bt ();
if(status == 0) b308_32led_std_pst (100);
else b309_32led_std_tsp (100);
}
}

## Slide 34
BÀI TẬP LED ĐƠN
4.1
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4.1.1 Viết chương trình điều khiển 32 LED sáng/tắt 0.5 giây.
4.1.2 Viết chương trình điều khiển 8 LED sáng, 8 LED tắt xen kẻ nhau và đảo lại.
4.1.3 Viết chương trình điều khiển 32 LED sáng dần và tắt dần từ trái sang phải.
4.1.4 Viết chương trình điều khiển 16 led trái và 16 led phải sáng tắt dần từ phải sang trái song song.

## Slide 35
BÀI TẬP LED ĐƠN
4.1
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4.1.8 Viết chương trình điều khiển 32 LED đơn sáng 10 kiểu khác nhau, tận dụng 7 kiểu trước đó và 3 kiểu tự chọn khác.
4.1.5 Viết chương trình điều khiển 32 LED sáng dịch từ ngoài vào.
4.1.6 Viết chương trình điều khiển 32 LED sáng dồn từ trong ra.
4.1.7 Viết chương trình điều khiển điều khiển 16 led trái và 16 led phải sáng dồn phải sang trái song song

## Slide 36
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4.2.1. Dùng vi điều khiển giao tiếp với 16 led đơn và 3 nút nhấn được đặt tên là UP, DW, CLR. Khi cấp điện thì 16 led tắt, khi nhấn UP thì led sáng dần lên từ phải sang trái – mỗi lần nhấn thì 1 led sáng, khi nhấn DW thì led tắt dần theo chiều ngược lại, khi nhấn CLR thì xóa hết.
void phim_up()
{
usi16 y;
if(!input(up))
{
delay_ms(20);
{
if(!input(up))
{
y=(y<<1)+1;
xuat_32led_don_2word(0,y);
while(!input(up));
}
}
}
}
void phim_dw()
{
usi16 y;
if(!input(dw))
{
delay_ms(20);
{
if(!input(dw))
{
y=(y>>1);
xuat_32led_don_2word(0,y);
while(!input(dw));
}
}
}
}

## Slide 37
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4.2.1. Dùng vi điều khiển giao tiếp với 16 led đơn và 3 nút nhấn được đặt tên là UP, DW, CLR. Khi cấp điện thì 16 led tắt, khi nhấn UP thì led sáng dần lên từ phải sang trái – mỗi lần nhấn thì 1 led sáng, khi nhấn DW thì led tắt dần theo chiều ngược lại, khi nhấn CLR thì xóa hết.
void phim_clr()
{
usi16 y;
if(!input(clr))
{
y=0;
xuat_32led_don_2word(0,y);
}
}
void main()
{
set_up_port();
y = 0x00;
while(true)
{
phim_up();
phim_dw();
phim_clr();
}
}

## Slide 38
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
void phim_up()
{
usi16 y;
if(phim_bt0_c1(1,0)
  {
  y=(y<<1)+1;
  xuat_32led_don_2word(0,y);
  }
}
void phim_dw()
{
usi16 y;
if(phim_bt2_c1(1,0)
  {
  y=(y<<1);
  xuat_32led_don_2word(0,y);
  }
}
void phim_clr()
usi16 y;
if(phim_bt3_c1(1,0))
{
y=0;
xuat_32led_don_2word(0,y);
}
}
void main()
{
set_up_port();
while(true)
{
phim_up();
phim_dw();
phim_clr();
}
}

## Slide 39
BÀI TẬP NÚT NHẤN
4.2
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4.2.2. Viết chương trình điều khiển led 32 đơn chạy 5 yêu cầu sau.
+ Yêu cầu 1: Sáng tắt 0.5 giây
+ Yêu cầu 2: Sáng tắt dần PST
+ Yêu cầu 3: Sáng tắt dần TSP
+ Yêu cầu 4: Sáng dịch từ TSP
+ Yêu cầu 5: Tắt hết
Nhấn nút BT0 để tăng chế độ, nhấn BT1 để giảm chế độ. Đáp ứng ngay lập tức bằng ngắt.

## Slide 40
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
usi8 status=0;
#int_rb
void ngat_portb()
{
if(phim_bt0_c1(1,0))
{
if(status<5) status++;
}
if(phim_bt1_c1(1,0))
{
if(status>0) status--;
}
clear_interrupt(int_rb);
}
void main()
{
set_up_port ();
enable_interrupts(global);
enable_interrupts(int_rb);
while(true)
{
if(status==0) ST(300);
else if(status==1) dk32led_PST(50);
else if(status==2) dk32led_TSP(50);
else if(status==3) bai_32led_sd_TSP(50);
else if(status==4) TH();
}
}

## Slide 41
BÀI TẬP NÚT NHẤN
4.2
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4.2.2. Viết chương trình điều khiển led 32 đơn chạy 5 yêu cầu sau.
+ Yêu cầu 1: Sáng tắt 0.5 giây
+ Yêu cầu 2: Sáng tắt dần PST
+ Yêu cầu 3: Sáng tắt dần TSP
+ Yêu cầu 4: Sáng dịch từ TSP
+ Yêu cầu 5: Tắt hết
Nhấn nút UP để tăng chế độ, nhấn DW để giảm chế độ. Đáp ứng ngay lập tức lệnh if.

## Slide 42
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
usi8 status=0;
usi16 i;
usi32 led;
void phim_up()
{
if(phim_bt0_c1(1,0))
{
if(status<5) status++;
i=0; led=0;
}
}
void phim_dw()
{
if(phim_bt2_c1(1,0))
{
if(status>0) status--;
i=0; led=0;
}
}
void dk32led_PST(usi16 dl)
{
if(i<32)
{
led=(led<<1)+0x00000001;
xuat_32led_don_1dw(led);
delay_ms(dl);
i++;
}
else if(i<64)
{
led=(led<<1);
xuat_32led_don_1dw(led );
delay_ms(dl);
i++;
}
else
{
i=0; led=0;
}

## Slide 43
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
void dk32led_TSP(usi16 dl)
{
if(i<32)
{
led=(led>>1)+0x80000000;
xuat_32led_don_1dw(led );
delay_ms(dl);
i++;
}
else if(i<64)
{
led=(led>>1);
xuat_32led_don_1dw(led );
delay_ms(dl);
i++;
}
else
{
i=0; led=0;
}
}
void bai_32led_sd_TSP(usi16 dl)
{
if(i<32)
{
led=(0x80000000>>i);
xuat_32led_don_1dw(led );
delay_ms(dl);
i++;
}
else
{
led=0x80000000; i=0;
}
}

## Slide 44
BÀI TẬP NÚT NHẤN
4.2
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4.2.3. Viết chương trình điều khiển led 32 đơn chạy 10 yêu cầu bất kì. Chỉ sử dụng duy nhất một nút nhấn MOD để chuyển chế độ, đáp ứng ngay lập tức bằng ngắt.
4.2.2. Giống bài 4.2.1 nhưng nút nhấn CLR có thêm chức năng đảo chiều sáng và tắt của led: ví dụ khi nhấn UP thì sáng dần từng led từ phải sang trái, thì sau khi nhấn CLR thì khi nhấn UP led sẽ sáng từng led theo chiều từ trái sang phải, tương tự cho nút nhấn DW.

## Slide 45
BÀI TẬP NÚT NHẤN
4.2
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4.2.6. Viết chương trình điều khiển 32 led có k điểm sáng dịch trái, k có giá trị từ 1 đến 8 tương ứng 1 đến 16 led sáng.
Ví dụ cho k bằng 4 thì có 4 điểm sáng dịch trái: ban đầu 32 led tắt. Dịch trái 1 bit lần 1: 1 điểm sáng xuất hiện bên phải. Dịch trái 1 bit lần 2: thêm 1 điểm sáng xuất hiện bên phải là 2 led, tương tự lần 3 thì 3 led sáng, lần 4 thì 4 led sáng. Đến đây đã đủ 4 led sáng và 32 lần dịch tiếp theo sẽ dịch 4 điểm sáng này sang trái cho đến khi mất dần hết rồi lặp lại. Tương tự cho các giá trị khác của k. Dùng lệnh if với thời gian trễ là 20ms.

## Slide 46
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
[18/06/2023] Bài 1: Với Y là dữ liệu 32 bit cần được xuất ra 32 LED đơn, hãy xuất dữ liệu đó bằng hàm xuat_32led_don_4byte(X3, X2, X1, X0); biết rằng mỗi tham số X luôn lấy 8 bit thấp nhất của giá trị đưa vào để nhận. Ví dụ X3=0000 1111 0000 thì X3 chỉ nhận 8 bit “1111 0000”, tương tự. Hãy thực hiện phép toán dịch (8, 16, 24) đối với Y để đưa vào từng tham số cho hợp lý. Áp dụng hãy thực hiện hàm xuất Y ra dùng hàm xuat_32led_don_2word(X1, X0);
[18/06/2023] Bài 3: Viết hàm điều khiển 24 LED đơn chính giữa thực hiện các yêu cầu:
+ Yêu cầu 1: Sáng tắt xen kẻ 1 led.
+ Yêu cầu 2: Sáng tắt dần PST
+ Yêu cầu 3: Sáng tắt dần TSP
+ Yêu cầu 4: Sáng dồn từ trong ra
Cho 32 sáng tắt trước khi chuyển sang yêu cầu mới.
Vì giới hạn 24 LED nên vẫn thực hiện như 32 LED bình thường, chỉ khác là xác định cho đúng vị trí ban đầu, và thông số vòng lặp cho chính xác.
[18/06/2023] Bài 2: Viết chương trình điều khiển 20 LED thấp sáng tắt dần TSP, chỉ dùng hàm xuat_32led_don_4byte();

## Slide 47
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
[18/06/2023] Bài 1: Với Y là dữ liệu 32 bit cần được xuất ra 32 LED đơn, hãy xuất dữ liệu đó bằng hàm xuat_32led_don_4byte(X3, X2, X1, X0); biết rằng mỗi tham số X luôn lấy 8 bit thấp nhất của giá trị đưa vào để nhận. Ví dụ X3=0000 1111 0000 thì X3 chỉ nhận 8 bit “1111 0000”, tương tự. Hãy thực hiện phép toán dịch (8, 16, 24) đối với Y để đưa vào từng tham số cho hợp lý. Áp dụng hãy thực hiện hàm xuất Y ra dùng hàm xuat_32led_don_2word(X1, X0);
xuat_32led_don_1dw(Y);
xuat_32led_don_4byte();
xuat_32led_don_2word();
Y=11111111 11110000 00001111 00110011

## Slide 48
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
xuat_32led_don_4byte(X3, X2, X1, X0);
Y=11111111 11110000 00001111 00110011
X0=00110011 X0=Y
Y>>8=00000000 11111111 11110000 00001111
X1=Y>>8;
Y>>16=00000000 00000000 11111111 11110000
X2=Y>>16;
Y>>24=00000000 00000000 0000000011111111
X3=Y>>8;
xuat_32led_don_4byte(Y>>24, Y>>16, Y>>8, Y);

## Slide 49
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
xuat_32led_don_2word(X1, X0);
Y=11111111 11110000 00001111 00110011
X0=00001111 00110011  X0=Y
Y>>16=00000000 00000000 11111111 11110000
X1=Y>>16;
xuat_32led_don_2word(Y>>16,Y);
xuat_32led_don_4byte(Y>>24, Y>>16, Y>>8, Y);

## Slide 50
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
Ví dụ: Với X là dữ liệu 32 bit điều khiển 32 LED đơn, giả sử X có thể là X=11111111 10101010 10101010 11111111. Làm thế nào để chỉ có 16 LED đầu tiên hiển thị dữ liệu, còn 16 LED sau luôn tắt.
4
SỐ LƯỢNG LED BẤT KÌ
Phạm vi
Các bài toán dịch, dần, dồn với số led ngẫu nhiên cùng vị trí bất kì.
Thực hiện
Vị trí bắt đầu
Số vòng lặp
Chiều
Xử lý hiển thị
Hiển thị
xuat_32led_don_4byte(X>>24, X>>16, 0, 0);
xuat_32led_don_1dw(X&(0b11111111111111110000000000000000));

## Slide 51
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
[18/06/2023] Bài 2: Viết chương trình điều khiển 24 LED thấp sáng tắt dần PST, chỉ dùng hàm xuat_32led_don_4byte();
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
void dk24led_PST(usi16 dl)
{
usi16 i,j; usi32 led; led=0;
for(i=0;i<24; i++)
{
led=(led<<1)+0x1;
xuat_32led_don_4byte(0, led>>16, led>>8, led);
delay_ms(dl);
}
for(i=0;i<24; i++)
{
led=(led<<1);
xuat_32led_don_4byte(0, led>>16, led>>8, led);
delay_ms(dl);
}
}
void main()
{
set_up_port ();
while(true)
{
dk24led_PST(100);
}
}

## Slide 52
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
[18/06/2023] Bài 2: Viết chương trình điều khiển 24 LED thấp sáng tắt dần PST, chỉ dùng hàm xuat_32led_don_4byte();
#include <tv_kit_vdk_pic_all.c>
void dk24led_PST(usi16 dl)
{
usi16 i,j; usi32 led; led=0;
for(i=0;i<24; i++)
{
led=(led<<1)+0x1;
xuat_32led_don_1dw(led& (0x00ffffff));
delay_ms(dl);
}
for(i=0;i<24; i++)
{
led=(led<<1);
xuat_32led_don_1dw(led& (0x00ffffff));
delay_ms(dl);
}
}
void main()
{
set_up_port ();
while(true)
{
dk24led_PST(100);
}
}

## Slide 53
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
[18/06/2023] Bài 3: Viết hàm điều khiển 24 LED đơn chính giữa thực hiện các yêu cầu:
+ Yêu cầu 1: Sáng tắt xen kẻ 1 led.
+ Yêu cầu 2: Sáng tắt dần PST
+ Yêu cầu 3: Sáng tắt dần TSP
+ Yêu cầu 4: Sáng dồn từ trong ra
Cho 32 sáng tắt trước khi chuyển sang yêu cầu mới.
Vì giới hạn 24 LED nên vẫn thực hiện như 32 LED bình thường, chỉ khác là xác định cho đúng vị trí ban đầu, và thông số vòng lặp cho chính xác.
void STXK(usi16 dl)
{
xuat_32led_don_1dw(0x0aaaaaa0);
delay_ms(dl);
xuat_32led_don_1dw(0x05555550);
delay_ms(dl);
}

## Slide 54
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
[18/06/2023] Bài 3: Viết hàm điều khiển 24 LED đơn chính giữa thực hiện các yêu cầu:.
+ Yêu cầu 2: Sáng tắt dần PST
Cho 32 sáng tắt trước khi chuyển sang yêu cầu mới.
void dk24led_PST(usi16 dl)
{
usi16 i; usi32 led; led=0;
for(i=0;i<24; i++)
{
led=(led<<1)+0x00000010;
xuat_32led_don_1dw(led &(0X0fFFFFF0));
delay_ms(dl);
}
for(i=0;i<24; i++)
{
led=(led<<1);
xuat_32led_don_1dw(led & (0x0ffffff0));
delay_ms(dl);
}
}

## Slide 55
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
[18/06/2023] Bài 3: Viết hàm điều khiển 24 LED đơn chính giữa thực hiện các yêu cầu:
+ Yêu cầu 3: Sáng tắt dần TSP
Cho 32 sáng tắt trước khi chuyển sang yêu cầu mới.
void dk24led_PST(usi16 dl)
{
usi16 i; usi32 led; led=0;
for(i=0;i<24; i++)
{
led=(led>>1)+0x8000000;
xuat_32led_don_1dw(led &(0X0fFFFFF0));
delay_ms(dl);
}
for(i=0;i<24; i++)
{
led=(led>>1);
xuat_32led_don_1dw(led & (0x0ffffff0));
delay_ms(dl);
}
}

## Slide 56
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
[18/06/2023] Bài 3: Viết hàm điều khiển 24 LED đơn chính giữa thực hiện các yêu cầu:
+ Yêu cầu 4: Sáng dồn từ trong ra
Cho 32 sáng tắt trước khi chuyển sang yêu cầu mới.
void bai_32led_sd_ttr(usi16 dl)
{
usi32 i, k;
usi16 run1, run2, save1, save2, led1, led2;
run1=0; run2=0; save1=0; save2=0; led1=0; led2=0;
for(k=0; k<12; k++)
{
run1=0x0001;
run2=0x8000;
for(i=k; i<12; i++)
{
led1=run1|save1;
led2=run2|save2;
xuat_32led_don_2word(led1 & (0x0fff), led2 & (0xfff0)); delay_ms(dl);
run1 = run1<<1;
run2 = run2>>1;
}
save1=led1;
save2=led2;
}
}

## Slide 57
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
[18/06/2023] Bài 4: Viết chương trình điều khiển 8 LED MSB và 8 LED LSB sáng tắt dần từ ngoài vào còn 16 LED ở giữa thì sáng tắt 0,2 giây.
void sdtnv(usi16 dl)
{
usi8 i; usi8 LT; usi8 LP; usi8 X;
LT=0;
LP=0; X=0xff;
for(i=0;i<8;i++)
{
X=~X;
LT = (LT>>1)+0x80;
LP = (LP<<1)+0x01;
xuat_32led_don_4byte(LT, X, X, LP);
delay_ms(dl);
}
for(i=0;i<8;i++)
{
X=~X;
LT = (LT>>1);
LP = (LP<<1);
xuat_32led_don_4byte(LT, X, X, LP);
delay_ms(dl);
}
}

## Slide 58
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
CHƯƠNG 2: LED - BUTTON
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
4. BÀI TẬP THỰC HÀNH
[18/06/2023] Bài 5: Viết chương trình điều khiển led đơn sáng dịch PST sau đó dịch TSP từ led thứ X đến led thứ Y. Với X=15 - [MSSV/10] và Y=20 + [MSSV/10]. [*] Phần nguyên.

## Slide 59
[21/06/2023] Thực hiện trò chơi rắn săn mồi với giải thuật cho trước: Viên mồi luôn là một LED sáng ở vị trí L31 (LED đỏ).
+ Lượt 1: 1 LED sáng dịch từ L0 đến L31.
+ Lượt 2: 2 LED sáng dịch từ L0 đến L31.
.......................................................................
+ Lượt k: k LED sáng dịch từ L0 đến L31.
+ Lượt 31: 31 LED sáng dịch từ L0 đến L31
Giải thuật: Mỗi một lượt trước tiên phải thực hiện công việc dồn LED (sáng dần cho đủ số LED ) rồi sau đó mới dịch 32 lần, ví dụ:
+ lượt đầu k=1  sáng dần 1 lần  sáng dịch 32 lần
+ lượt tiếp theo k=2 sáng dần 2 lần  sáng dịch 32 lần
Trong while(true) vì số led k đi từ 1 đến 32 nên dùng vòng lặp for lặp 31 lần, mỗi lần gọi lại tên chương trình con dạng CTC(dl, k); Chú ý LED 31 luôn sáng nên OR dữ liệu xuất (led |0X...) cho phù hợp.
Tạo 1 chương trình con với 2 tham số, thời gian delay (dl) và số led tác động (k). Chương trình này thực hiện công việc sáng dần k lần trước rồi sau đó sẽ cho khối đó sáng dịch 32 lần 2 for.